«СОГЛАСОВАНО»							«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик						     Директор Департамента

Генеральный директор				     управления имуществом и

Государственной Третьяковской                    инвестиционной политики

галереи						     Министерства культуры

Российской Федерации

______________И.В. Лебедева                       __________ Г.У. Пирумов

«____»__________ 2012г.                                «____» ______________2012г.

ЗАДАНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ

проекта здания музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи

для размещения выставок, хранилищ, реставрационных  мастерских, конференц-зала и служебных помещений по адресу: Кадашевская набережная, вл. №10, вл. №12/2, Малый Толмачевский переулок, вл. №№ 1-3, 5-7

Центральный административный округ

Территориальное управление «Якиманка»

Заместитель генерального директора		Генеральный директор

Государственной Третьяковской галереи           ГУП МНИИП «Моспроект-4»

__________________А.А. Власов			_________________А.В. Боков

г. Москва

2012г.

| № п.п. | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| 1.1. | Основание для проектирования (правовой акт городской администрации) | Распоряжение Правительства РФ №1081-р от 08.08.03.г. Распоряжение Правительства Москвы № 619-р от 14.04.2006г. Государственный Акт на право собственности на землю № М-01-011633 от 05.06.98г. Свидетельство (серия 77АГ №328592) о государственной регистрации права на земельный участок М.Толмачевский пер., вл. 1-3 , кд. № 77:01:02016:153 Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком по адресу: Малый Толмачевский пер., вл. 5-7 № М-01-605951 от 15.03.2012г. |
| 1.2. | Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрогеологические условия | Рассматриваемая территория характеризуется высокой степенью исторической застройки с большим количеством памятников архитектуры и входит в комплекс ТРЗ «Золотое кольцо Москвы» За основу принять предпроектное предложение строительства второй очереди Музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи, одобренные для дальнейшего проектирования Архитектурным Советом Москвы (протокол №15 от 30.06.04г.) и Научно-техническим Советом Москомархитектуры (протокол №2 от 17.08.04г.). Учесть, что проектируемый объект находится в зоне особого градостроительного режима с высокой плотностью застройки и высоким уровнем грунтовых вод в зоне Водоотводного канала. Участок строительства музейного комплекса площадью 1,16га ограничен Кадашевской набережной, Лаврушинским и Малым Толмачевским переулками, с юго-востока вдоль Лаврушинского переулка – участками существующих зданий музея; перепад рельефа в сторону набережной составляет 1,5 м. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах 123,75 – 125,55 м Участок строительства относится к III категории сложности (сложный) инженерно-геологических условий. Гидрогеологические условия участка до глубины 50,0м характеризуются распространением следующих водоносных горизонтов: - «верховодки»; - надкаменноугольного; -верхнекаменноугольного ратмировского, - - среднекаменноугольного. Грунтовые воды «верховодки» вскрыты на глубине 3,0-4,0м, абс.отм. 121,58-122,2м. Подземные воды надкаменноугольного водоносного горизонта встречены на глубине 4,0-6,7 м, абс. отм. 117,4-121,08м. Водоупором являются неверовские глины. Подземные воды ратмировского водоносного горизонта вскрыты на глубине 21,2-24,0 м, абс.отм. 101,2-102,87м. Пъезометрический уровень установился на глубине 8,4 -13,7м, абс. отм. 110,35-115,7м. Величина напора составляет 8,0 – 12,7м. |
| 1.3. | Назначение объекта | Музейный комплекс для размещения экспозиционных и выставочных залов, хранилищ, реставрационных мастерских, служебных и технических помещений, конференц-зала и др. |
| 1.4. | Указания о выделении очередей строительства пусковых комплексов, их состав | Строительство осуществить в одну очередь без выделения пусковых комплексов |
| 1.5. | Сроки начала и окончания строительства | 2006-2018г.г. |
| 1.6. | Источник финансирования строительства | Федеральный бюджет, объект включен в Федеральную целевую программу «Культура России» |
| 1.7. | Категория сложности объекта | V категория |
| 1.8. | Стадийность проектирования | Корректировка проекта (утверждаемая часть), рабочая документация |
| 1.9. | Исходно-разрешительная документация | Градостроительное заключение №206-31/522 от 31.05.2005г. АРИ № 3.1.22.001291 от 31.01.20067г., утвержден распоряжением Правительства Москвы от 14.04.2006г. №619-РП |
| 2. Основные требования к проектной документации |
| 2.1. | Градостроительное решение генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянкой | Откорректировать генплан с учетом существующей планировки и благоустройства Лаврушинского переулка. Учесть наличие прилегающих охранных зон, существующих объектов культурного наследия (памятников архитектуры) и элементов сложившейся исторической застройки. Обеспечить расчетную емкость размещаемых подземных и надземных автостоянок в пределах землевладения в соответствии с ВСН-2-85 с учетом фактической потребности галереи. Откорректировать проект благоустройства и озеленения, включающий в себя посадку древесно-кустовых растений, устройство газонов и цветников, при необходимости применить нетрадиционные виды озеленения (вертикальное, контейнерное и т.д., устройство эксплуатируемых кровель, проект вертикальной планировки с обеспечением стоков поверхностных вод от здания и основных пешеходных путей. Разработать проект компенсационной пересадки газонов и представить его на согласование одновременно с откорректированным проектом благоустройства. Разработать рабочую документацию следующих разделов: - планировочная организация участка, в т.ч. генеральный план, план организации рельефа, план земельных масс, план дорожных покрытий - план разбивки осей здания - стройгенплан на основной период строительства, согласованный в установленном порядке |
| 2.2. | Архитектурно-планировочные решения (основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, доступности инвалидов, и пожилых людей) | Откорректировать планировочные решения ранее разработанного проекта музейного комплекса в соответствии с уточненным концептуальным решением и функциональным назначением помещений и внести следующие изменения в проект: 1. Откорректировать фасады здания с учетом действующего законодательства. Обеспечить преемственность и целостное восприятие всего музейного комплекса Третьяковской галереи за счет проведения единой архитектурной темы и основного материала фасадов. Формирование и раскрытие градостроительной композиции со стороны водоотводного канала. Предусмотреть размещение помещений, которые необходимо оснастить в соответствии с музейными требованиями инженерными системами вентиляции и кондиционирования воздуха (для создания требуемых параметров температурно-влажностного режима) пожаротушения и пожарной сигнализации, комплексом технических средств охраны (охранная сигнализация, охранное телевидение, контроль доступа), электроосвещения и другими системами: - на втором этаже (в осях А-Д/1-6) - реставрация масляной живописи (вместо реставрации древнерусской живописи); - на промежуточном этаже (в осях А-Д/1-7) - реставрация скульптуры и архивных документов (вместо служебных помещений); - на 3-м этаже в осях А-Д/1-7 – реставрация графики; в осях А-Д\8-16 – хранение фондов отдела графики (вместо экспозиционных залов и реставрации скульптуры). 3. Перекрыть в уровне третьего этажа вестибюль-атриум для устройства конференц-зала с подсобными помещениями, пресс-центра и кафе для посетителей с обзорным видом на Кремль. 4.Предусмотреть технологическую связь между зданием музейного комплекса и Депозитарием (Лаврушинский пер., д.8) в уровне 1-го либо 2-го этажа, (определить проектом) взамен ранее принятого решения устройства подземного перехода. 5. Перекрыть в уровне второго и третьего этажей круглый зал для обеспечения возможности транспортировки из Депозитария (Лаврушинский пер., д.8) произведений искусств, в том числе крупногабаритных в выставочные залы и реставрационные мастерские музейного комплекса, а также для устройства на втором этаже 2-х объединенных диспетчерских: - службы безопасности с отдельным помещением аппаратной; - инженерных и противопожарных систем с отдельным помещением аппаратной. Помещения диспетчерских должны быть оборудованы системой контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, кондиционером и городской телефонной связью, а также укреплены в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативной документацией МВД к Пунктам централизованного наблюдения. При этом, предусмотренные ранее разработанным проектом, помещения диспетчерских использовать для других целей (уточнить проектом, учитывая возможность проведения в круглом зале на 1-м этаже вернисажей, (возможно увеличение площади служебного гардероба и санузлов). 6. Для обеспечения обязательного кругового объезда вокруг здания, шириной не менее 6м (в соответствии с требованиями противопожарной безопасности) отодвинуть наружную стену вдоль Лаврушинского переулка (в осях Ж/4-10) на шаг колон (8м) и откорректировать планировки 1-го этажа и генеральный план. 7. Перенести на первый этаж медпункт (вместо артистических). 8. На первом этаже, взамен предусмотренного проектом кафе-бара для посетителей на 30 мест, увеличить площади подсобных помещений для обслуживания кафетерия для посетителей и сотрудников галереи, расположенного на промежуточном этаже и кафе для посетителей с обзорным видом на Кремль, предусматриваемого на 3-м этаже. 9. Увеличить размеры окон на южном и восточном фасадах (2-й, промежуточный и 3-й этажи), либо увеличить их количество, для обеспечения реставрационных зон достаточным количеством естественного освещения (не менее 5 кв. м. на каждые 15 кв.м. полезной площади помещения), без которого невозможна реставрация. 10. Увеличить ширину коридоров на втором, промежуточном и третьем этажах в осях А-Д/ 1-7 до 3 м. При корректировке проекта предусмотреть соответствие архитектурных и объемно-планировочных решений функциональному назначению объекта, требованиям технологичности строительства и эксплуатации. Обеспечить создание комфортных условий для проведения выставок, экспозиций, работы с экспозиционным фондом галереи, хранения и реставрации фондов галереи, а также для посетителей, в т.ч. обеспечить барьерную доступность в помещения мало мобильных групп населения в соответствии с нормами и требованиями по проектированию зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других мало мобильных групп населения. Наружную и внутреннюю отделку выполнить в едином стиле с использованием современных, долговечных высококачественных отделочных материалов по новейшим технологиям, учитывающим функциональное назначение помещений, характера и условий эксплуатации. Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия требованиям противопожарной защиты и санитарным нормам. Планировка экспозиционных и выставочных залов должна подчиняться требованиям технологии экспозиционного пространства, удобного осмотра и тематике выставок и экспозиции. Планировочными решениями предусмотреть противопожарное зонирование с устройством противопожарных рассечек, раздвижных герметичных дверных блоков с уплотнением. В составе корректировки разработать дизайн-проект экспозиционных и выставочных залов и общественно-значимых мест, выполненные в едином совместимом стилевом решении с учетом основных конструктивных решений и инженерного оснащения откорректированного проекта. Дизайн-проект должен удовлетворять следующим требованиям: - цельность архитектурно-планировочного построения и научной концепции, создание комфортных условий для посетителей (продуманные схемы движения, освещение, информация, возможность индивидуального осмотра и в составе экскурсионных групп, учет интересов разных категорий посетителей); - выразительная художественная форма подачи собрания и отдельных материалов в соответствии со структурой и тематико-экспозиционным планом; -меры по сохранности экспонатов (специальное освещение, температурно-влажностный режим, требования и меры по специальным охранным мероприятиям и противопожарным системам). В дизайн-проекте должны быть разработаны: - цветовое и пространственное решение помещений; - расстановка оборудования и мебели, - система и приемы освещения, осветительные приборы; - общие принципы визуальной коммуникации; - требования по вентиляции и кондиционированию воздуха, освещению, охранной и пожарной сигнализации для разработки рабочей документации (места расположения воздухораздающих решеток, датчиков охранной и пожарной сигнализации, подключения светильников и люстр и др.) Проектом также должны быть разработаны: -аудиовизуальные, светодинамические и кинематические пространственные системы; - знаково-информационные системы визуальной коммуникации; - единая стилистическая художественно-графическая система визуальных коммуникаций для всего здания музея, включая общественно-значимые зоны, экспозиционные и выставочные залы и другие помещения; -аудиовизуальный, мультимедийный контент и навигация электронного музея с использованием 2D и 3D анимационных технологий, справочно-информационные центры и рабочие места для самостоятельной работы с информационными ресурсами музея и программами баз данных; -размещение презентационных средств –мониторов, сенсорных и проекционных экранов, плазменных и полиэкранов, мультимедийных кинотеатров; - контент электронной экспозиции – совокупность текстовых, графических, аудио и видео данных в электронном виде, составляющих пользовательское информационное наполнение программных блоков электронной экспозиции; - интерфейс электронной экспозиции – графическая оболочка пользовательских программных блоков электронной экспозиции, позволяющая пользователю взаимодействовать с контентом электронной экспозиции; -интерактивную динамическую среду электронной экспозиции – совокупность двухмерных и трехмерных графических, аудио и видео гипермедийных объектов, навигация по которым осуществляется пользователем с помощью динамических элементов интерфейса электронной экспозиции. -планировочным решением предусмотреть помещение для временного пребывания малолетних детей. |
| 2.3. | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки кровля, перекрытия). | Откорректировать конструктивные решения с учетом нового технологического и технического заданий Заказчика, устройства конференц-зала, диспетчерских, нового функционального назначения помещений. При проектировании нулевого цикла предусмотреть технические решения с использованием современных методов защиты подземных сооружений от грунтовых вод и выполнение гидроизоляции, исключающие возможность намокания фундаментов и стен с учетом нормативных требований. При корректировке проекта предусмотреть применение долговечных материалов, не поддающихся коррозии, современных гидроизоляционных материалов. Предусмотреть мероприятия по обеззараживанию конструкций от грибка и плесени, ограждающие конструкции запроектировать с учетом полного исключения появления конденсата внутри помещений (включая оконные блоки и стеклянное ограждение кровли). Учитывая технологические требования экспонирования произведений искусств предусмотреть в выставочных и экспозиционных залах максимально возможные пролеты между колоннами с целью наиболее полного раскрытия выставочного и экспозиционного пространства. В выставочных и экспозиционных залах предусмотреть карниз для размещения системы подвески картин и охранной сигнализации (3 рубеж). Применить деревянные оконные блоки с тройным остеклением, деревянные дверные блоки. Выполнить расчет конструкций на прогрессирующее обрушение. По конструктивным решениям нулевого цикла должны быть представлены заключения НИИОСП им Н.М. Герсиванова и Московской городской экспертной комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям. Разработать рабочую документацию на следующие разделы проекта: - монолитные конструкции нулевого цикла; - разборка верхней части шахты, расположенной в пятне строительства и устройство перекрытия над ней; - защита от подтопления в эксплуатационный период (гидроизоляция фундаментной плиты и стен) |
| 2.4. | Технологические решения и оборудование (импортное с обоснованием) | При корректировке проекта предусмотреть технологические решения в соответствии с функциональным назначением помещений, технологическим и техническим заданиями Заказчика. Инженерное оборудование должно обеспечивать необходимые параметры температурно-влажностного режима, режима освещения произведений, залов, общественно значимых мест, условия хранения и реставрации фондов, охранные и пожарные мероприятия. Применить технологическое оборудование для оснащения выставочных и экспозиционных залов, реставрационных мастерских, хранилищ, мастерских инженерных служб и эксплуатации в соответствии с откорректированными технологическим и техническим заданиями Заказчика для организации и обеспечения экспонирования, хранения и реставрации произведений искусств, поддержания инженерного оборудования и нормальной эксплуатации здания. Применить отечественное и импортное инженерное и технологическое оборудование по согласованию с Заказчиком. Откорректировать технологический раздел с расстановкой основного музейного, технологического и др. оборудования. |
| 2.5. | Инженерные системы зданий и сооружений | В откорректированном проекте выполнить инженерные системы в объеме требований норм и правил к проектируемым помещениям здания и системам инженерного обеспечения, изложенным в техническом задании Заказчика. В составе корректировки должны быть разработаны следующие инженерные системы: 1.Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, ИТП, холодильный центр, централизованное пылеудаление с разработкой Технических условий на вакуумные системы пылеудаления с противопожарными требованиями и получением согласования ФГУ ВНИИПО МЧС России, УГНПН ГУ МЧС России по г. Москве. 2. Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водостоки. 3.Автоматизация и диспетчеризация систем управления инженерным оборудованием. 4.Система управления инженерным оборудованием. 5.Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. 6. Системы связи: 6.1. Телефон (городской, местный), городское радиовещание 6.2. Локально-вычислительная сеть, структурированная кабельная сеть 6.3.Звукоусиление Атриума и оповещение о пожаре: 6.4 Комплекс технических средств охраны и управление доступом. 7. Противопожарные мероприятия и системы противопожарной защиты: - Технические условия на проектирование противопожарной защиты строительства музейного комплекса; - расчет эвакуации, пожарных рисков и порядка включения газового пожаротушения при условии полной эвакуации людей из здания; - автоматические установки газового и водяного пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод; - система пожарной сигнализации; - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - система противодымной защиты -автоматизация системы противодымной защиты - расчет предельной пожарной нагрузки для определения возможной совокупной массы временно размещаемых в выставочных залах и вестибюлях стендов, инсталляций, произведений искусств и приводящих к изменению класса функциональной пожарной опасности. 8.Система гарантированного и бесперебойного электроснабжения (дизель-генератор). 9.Механооборудование: 9.1. Тележки для обслуживания витражей атриума снаружи и изнутри, 9.2. нестандартизированное оборудование индивидуального изготовления; 9.3. Передвижные сетки для хранения произведений искусства, 9.4. Таль электрическая грузоподъемностью 1т и 3,2т для погрузо-разгрузочных работ 9.5. Кран подвесной однобалочный грузоподъемностью 2 т, для монтажных и эксплуатационных работ в венткамере. 9.6. Подъемно-опускная платформа в зоне загрузки и разгрузки экспонатов |
| 2.6. | Наружные инженерные сети (с выделением участков городских сетей) | Откорректировать проекты внеплощадочных инженерных сетей и сооружений в соответствии с ТУ |
| 2.7. | Охрана окружающей среды | Откорректировать раздел в составе проекта в соответствии с требованиями нормативных документов с учетом экологических обследований участка строительства. При проектировании встроенных автостоянок предусмотреть очистку воздуха в помещениях |
| 2.8. | Требования по утилизации строительных отходов | В составе ПОСа выполнить раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства, в т.ч. грунтами, полученными в процессе строительства |
| 2.9. | Рекультивация территории | Уточнить проектом |
| 2.10. | Энергоэффективность | Откорректировать в соответствии с новыми нормативными требованиями |
| 2.11. | Архитектурное освещение | Откорректировать в соответствии с откорректированными фасадами и требованиями, предъявляемыми к зданиям в зоне исторической застройки |
| 2.12. | Требования к составу сметной документации по объектам городского заказа | Откорректировать сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, в уточненной редакции 2009г. федеральной сметно-нормативной базы (ФЭР -2000). Сводный сметный расчет составляется в 2-х уровнях цен – базовый в уточненной редакции 2009г. и текущий (с индексом пересчета на момент разработки сметной документации). |
| 3. Дополнительные требования. |
| 3.1. | Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений, интерьеров | Откорректировать в проекте с учетом технологического задания Заказчика |
| 3.2. | Разработка отдельных проектых решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе | Выполнить вариантные проработки архитектурного решения фасадов здания и согласовать его в установленном порядке, в т.ч. с Заказчиком, Архитектурным и Общественным Советами |
| 3.3. | Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства, обследование строительных конструкций реконструкция зданий | Привлечь к разработке концепции инженерных систем музейного комплекса научно-исследовательские организации для выработки оптимальных технических решений. |
| 3.4. | Подготовка демонстрационного материала | В объеме, необходимом для рассмотрения на Архитектурном Совете Москомархитектуры. Изготовить макет с 3-мя вариантами фасадов |
| 3.5. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Откорректировать ранее разработанный раздел (мероприятия ГО и ЧС) в соответствии с нормативными требованиями и требованиями штаба ГО и ЧС г. Москвы. |
| 3.6. | Выполнение дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей | Откорректированный проект выполнить в 6 экз. + 1 экз. на электронном носителе |
| 3.7. | Информация о строительстве | На объекте выполнены подготовительные работы, усиление грунтов и фундаментов зданий, попадающих в зону влияния строительства, 80% ограждающей конструкции котлована «стена в грунте» |
| 3.8. | Указания о необходимости согласований проектной документации | Откорректированный проект согласовать в установленном порядке. |
| 3.9. | Особые требования | Корректировку проекта выполнить в контуре существующей «Стены в грунте» |
| 3.10. | Предельная стоимость строительства | В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией: В базисном уровне цен 2000г. – 1 188 590,19 тыс. руб. В уровне цен III квартала 2007г. -4 715 111,25 тыс.руб. |
| 3.11. | Стоимость корректировки проекта с проведением необходимых согласований и экспертизы | 88 000 тыс. руб. в текущем уровне цен на II квартал 2012г. |

Примечание: Стоимость корректировки проекта рассчитана на основе методики расчета, выполненной ОАО «Центринвестпроект».