# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

# Вертикальный транспорт

В соответствии с архитектурным заданием, в жилых домах №№1,2,3 предусмотрено по два пассажирских лифта соответственно.

- Применяемое лифтовое оборудование вертикального транспорта соответствует требованиям следующих нормативных документов:

  - ГОСТ 5746-2003 «Лифты пассажирские»

  - ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые»

  - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

  - ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 года № 782 «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов».

  - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»

- Технические параметры лифтов Щербинского лифтостроительного завода:

  - Лифт№1 (0416Щ), пассажирский, расположен в жилых домах №№1,2,3.

Параметры:

- грузоподъемность, кг – 400

- скорость движения – 1.0/1,6 м/с

- высота подъема, м – 54

- число остановок – 19

- обслуживаемые этажи – надземные 2-20

- основной посадочный этаж – 2

- тип кабины – непроходная

- внутренние габариты кабины, мм (ШхГхВ) – 980х1060х2100

- тип дверей – центрального открывания

- габариты дверного проема, мм (ШхВ) – 850х2050

- габариты шахты, мм (ШхГ) – 1550х1700

- минимальная высота верхнего этажа, мм – 2750

- глубина приямка, мм – 1300

- машинное отделение – предусмотрено

- тип привода – электрический

- вводимая мощность – 4,5кВт

- ловители на противовесе – не требуются

- система управления – УЭЛ или ШУЛМ

Лифт№2 (0626Щ), пассажирский, расположен в жилых домах №№1,2,3.

Параметры:

- грузоподъемность, кг – 630

- скорость движения – 1.0/1,6 м/с

- высота подъема, м – 54

- число остановок – 19

- обслуживаемые этажи – надземные 2-20

- основной посадочный этаж – 2

- тип кабины – непроходная

- внутренние габариты кабины, мм (ШхГхВ) – 2140х1140х2100

- тип дверей – центрального открывания

- габариты дверного проема, мм (ШхВ) –1350х2050

- габариты шахты, мм (ШхГ) – 2650х1700

- минимальная высота верхнего этажа, мм – 2750

- глубина приямка, мм – 1400

- машинное отделение – предусмотрено

- тип привода – электрический

- вводимая мощность – 9,5 кВт

- ловители на противовесе – не требуются

- система управления - УЭЛ или ШУЛМ

- Общая подводимая мощность к лифтам – 14,0 кВт

Примечания:

1) Проектом предусмотрено использование лифтов, имеющих сертификат соответствия применению в Российской Федерации и отвечающих требованиям ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».

2) Интерьеры лифтов – отделка кабины серии «ЛЮКС 1-00».

3) Для всех трех жилых домов применяются одинаковые проектные решения, за исключением абсолютной отметки «0».